2.3. táblázat. A gyújtóberendezés jellemzői és beállítási adatai

( Polski Fiat 125 p )

| Megnevezés | Jellemzők és méretek |
| --- | --- |
| Hengerszám | 4 |
| Ütemszám | 4 |
| Az akkumulátor feszültsége és kapacitása | 12 V, 48 A h |
| Testelés | Negatív |
| Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
| A megszakító érintkezők távolsága | 0,45 ± 0,03 mm |
| A megszakító zárásszöge | 51° ± 3° |
| Megszakító rugóerő | 5,4 ± 0,49 N ( 550 ± 50 p) |
| Gyújtáselosztó típusa | RPS-13 |
| Alapgyújtás szöge | 10°±1° |
| Előgyújtás kézi állítása | ±5° |
| A gyújtótranszformátor típusa | BE 200B , G 52S, Tk 12 A 17 |
| A kondenzátor kapacitása | 0,2…0,25 μF |
| típusa menetmérete A gyújtógyertya hőértéke elektródahézaga | Bosch W200T30 Marelli CW240LP |
|  | M 14 x 1,25 mm |
|  | 200 |
|  | 0,55 ± 0,05 mm |
| Forrás: Dr. Hingl János, AUTÓSZERELŐK ZSEBKÖNYVE, Műszaki Könyvkiadó, Budapest , 1980. |